ΔΙΚΛΕΙΔΑ ΣΥΡΤΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ

Δικλείδα σύρτου ελαστικής έμφραξης κατασκευασμένη για πίεση 10, 16 και 25 bar, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 7259 κατηγορία Α και Β, σε μήκος κατά DIN 3202 σειρά F4 και F5.

Η δικλείδα αποτελείται:

- Σώμα κάλυμμα και γλώσσα από χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη GGG 40 DIN 1693

- Άξονας από ανοξείδωτο χάλυβα Χ20Cr 13   DIN 14021

- Έδρα  ελαστικού (επένδυση γλώσσας) από NBR - EPDM

- Ο-RING στεγανοποίησης από NBR - EPDM

- Καπάκι από χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη GGG 40 DIN 1693

- Κουζινέτο άξονα από ορείχαλκο MS 58

- Μηχανισμός χειρισμού (τιμόνι) από διαμορφωμένο χάλυβα ST 42

- Κώνος προσαρμογής (κεφαλή) από χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη GGG 40 DIN 1693 για να είναι είναι δυνατός ο χειρισμός της βάνας με κλειδί

- Βαφή εποξειδική πάχους 300 μικρά