ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΜΕΙΩΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΔΙΠΛΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ

Μειωτής πίεσης υδραυλικού τύπου ελεγχόμενος από πιλότο, αποτελούμενος από σώμα βαλβίδας τύπου Υ και ενεργοποιητή (κεφαλή) διπλού θαλάμου κατασκευασμένα από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη  GGG 40 DIN 1693, για πιέσεις λειτουργίας ως 25 ατμόσφαιρες.

- Διάφραγμα από νεοπρένιο ενισχυμένο με πλέγμα πλαστικό ινών

- Άξονας ενεργοποιητή από ανοξείδωτο χάλυβα DIN 1.4021 X 20Cr13

- Ελατήριο από ανοξείδωτο χάλυβα κατά AISI 302

- Έδρα από φωσφορούχο ορείχαλκο κατά RG5

- Έδρα φραγής και πλάκες σύσφιξης από σφυρήλατο χυτοσίδηρο GGG 40 DIN 1693

- Ελαστικά τμήματα στεγανότητας από EPDM

- Σωληνάκια από RILSAN ή ορείχαλκο ή ανοξείδωτα

- Βανάκια και λοιπά εξαρτήματα από χρωμιούχο ορείχαλκο

- Βίδες και παξιμάδια από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304, A2-70

- Βαφή εποξεική βάσης πολυαιρεθάνης κατάλληλη για πόσιμο νερό πάχους 200μικρών

- Βαφή βερνικιού κατάλληλη να μην επηρεάζεται από τον ήλιο, πάχους 100 μικρών.

Ενδεικτικός τύπος: AS-A/Y-20 του οίκου ΓΕΜΑΚ