ΑΤΜΟΠΑΓΙΔΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

Οι θερμοστατικές ατμοπαγίδες εξισορρόπησης πίεσης θα έχουν σώμα γωνιακό ορειχάλκινο και θα είναι σχεδιασμένες για μέγιστη πίεση λειτουργίας 13 barg και ονομαστική πίεση PN16. Θα φέρουν ανοξείδωτη θερμοστατική κάψουλα με ειδικό υγρό που επιτρέπει την αποστράγγιση συμπυκνώματος σε θερμοκρασία   12οC / 22οC / 4οC χαμηλότερη από τη θερμοκρασία κορεσμού του ατμού στην πίεση λειτουργίας. Θα έχουν επίσης ενσωματωμένο ανοξείδωτο επίπεδο φίλτρο. Οι ατμοπαγίδες θα μπορούν να συντηρούνται με αντικατάσταση των εσωτερικών μερών. Oι συνδέσεις θα είναι βιδωτές (BSP). Τα τεχνικά στοιχεία της ατμοπαγίδας θα δίνονται σύμφωνα με το ISO6552. Η σήμανσή τους θα είναι σύμφωνη με το πρότυπο ISO 6553 :1980 / EN 26553 : 1991, πάνω σε μεταλλική ταμπέλα σταθερά στερεωμένη στο σώμα της ατμοπαγίδας.

Ενδεικτικός τύπος: ΒΡΤ13AX του οίκου SPIRAX SARCO (με κάψουλα ‘E’ για 12οC υπόψυξη συμπυκνώματος ή με κάψουλα ‘F’ για 22οC υπόψυξη συμπυκνώματος ή με κάψουλα ‘G’ για 4οC υπόψυξη συμπυκνώματος ).