ATMΟΦΡΑΚΤΕΣ ΜΕ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΟΥΝΑΣ  PN16 (ΒΕLLOWS SEALED VALVES)

Oι ατμοφράκτες θα είναι τύπου έδρας – βαλβίδας, με στεγανοποίηση προς το περιβάλλον μέσω ανοξείδωτης φυσούνας και φλάντζες κατά ISO PN16. Θα αποτελούνται από χυτοσιδηρό σώμα και άνω μέρος από χυτοσίδηροσφαιροειδούς γραφίτη GGG40.3 και θα έχουν μήκος (φλάντζα –φλάντζα) σύμφωνα με το πρότυπο DIN 3202 F1. Η μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας τους θα είναι 300οC. Θα φέρουν μη ανυψούμενο χειροτροχό χειρισμού και δείκτη ανοικτής / κλειστής θέσης. Η φυσούνα θα είναι κατασκευασμένη από Τιτανιούχο ανοξείδωτο χάλυβα και εφοδιασμένη με αντιστρεπτικό σύστημα. Ο δίσκος και η έδρα θα εξασφαλίζουν στεγανότητα σύμφωνα με το πρότυπα DIN 3230 B01 και ISO 5208 rate A. Θα είναι κατάλληλοι για χρήση σε ατμό , αέρια, υγρά,  νερό, συμπυκνώματα και θα διατίθενται προαιρετικά με δίσκο ελαστικής έδρασης. Σε διαστάσεις μεγαλύτερες από 125mm και για πίεση λειτουργίας μεγαλύτερη από 10 barg, θα είναι εφοδιασμένοι με ειδικής κατασκευής δίσκο εξισορρόπησης πιέσεων για εύκολο χειρισμό.

Θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό συμβατότητας με την Ευρωπαϊκή οδηγία PED 97/23/EC.

Ενδεικτικός τύπος : BSA 1  του οίκου Spirax Sarco