ATMΟΦΡΑΚΤΕΣ ΜΕ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΟΥΝΑΣ  PN40 (ΒΕLLOWS SEALED VALVES)

Oι ατμοφράκτες θα είναι τύπου έδρας – βαλβίδας, με στεγανοποίηση προς το περιβάλλον μέσω ανοξείδωτης φυσούνας και φλάντζες κατά DIN PN40. Θα αποτελούνται από σώμα και άνω μέρος από χυτοχάλυβα GS C25(Mat. No 1.0619) και θα έχουν μήκος (φλάντζα –φλάντζα) σύμφωνα με το πρότυπο DIN 3202 F1. Η μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας τους θα είναι 400οC. Θα φέρουν μη ανυψούμενο χειροτροχό χειρισμού και δείκτη ανοικτής / κλειστής θέσης. Η φυσούνα θα είναι κατασκευασμένη από Τιτανιούχο ανοξείδωτο χάλυβα και εφοδιασμένη με αντιστρεπτικό σύστημα. Ο δίσκος και η έδρα θα εξασφαλίζουν στεγανότητα σύμφωνα με το πρότυπα DIN 3230 B01 και ISO 5208 rate A. Θα είναι κατάλληλοι για χρήση σε ατμό, διαθερμικά λάδια, αέρια, υγρά, νερό, συμπυκνώματα και θα διατίθενται προαιρετικά με δίσκο ελαστικής έδρασης. Σε διαστάσεις μεγαλύτερες από 125mm και για πίεση λειτουργίας μεγαλύτερη από 10 barg, θα είναι εφοδιασμένοι με ειδικής κατασκευής δίσκο εξισορρόπησης πιέσεων για εύκολο χειρισμό.

Θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό συμβατότητας με την Ευρωπαϊκή οδηγία PED 97/23/EC και από πιστοποιητικό υλικού σώματος κατά EN 10204  3.1B.

Ενδεικτικός τύπος : BSA 3 του οίκου Spirax Sarco