ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΚΡΟΥΝΟΙ (ΑΤΜΟΥ) ΒΙΔΩΤΟΙ.

Οι σφαιρικοί κρουνοί θα είναι 3 τεμαχίων με διαιρούμενο σώμα για εύκολη συντήρηση χωρίς απομάκρυνση από τη γραμμή.

Το σώμα τους θα είναι κατασκευασμένο από χάλυβα WS 1.0619, με άκρα με θηλυκό σπείρωμα EN10226-1 Rp.

Θα είναι διαθέσιμοι σε διαστάσεις από ½” έως 2”.

Η ονομαστική πίεση των σφαιρικών κρουνών, ανάλογα με τη διάσταση, θα είναι:

1/2” και 3/4”	: PN100

1” έως 1,.1/2”	: PN63

2”		: PN40

Θα φέρουν ανοξείδωτη σφαίρα WS 1.4404 V4A και έδρες από ειδικό γραφιτούχο TEFLON KFC-25, κατάλληλο για μέγιστη θερμοκρασία 300οC.

Οι έδρες θα υποστηρίζονται από προεντεινόμενους ελατηριωτούς δακτυλίους, ώστε να κρατούνται σε επαφή με τη σφαίρα υπό οποιεσδήποτε συνθήκες πίεσης. Η αντικατάσταση των δακτυλίων θα είναι δυνατή επί της γραμμής με την αφαίρεση μόνο των κοχλιών σύσφιξης των τριών τεμαχίων του σώματος.

To σύστημα στεγανοποίησης του άξονα προς το περιβάλλον, θα είναι πιστοποιημένο από τον Γερμανικό οργανισμό TA-Luft.

Θα φέρουν διάταξη διοχέτευσης στατικού ηλεκτρισμού (antistatic device), δυνατότητα κλειδώματος στην ανοικτή και κλειστή θέση (locking device), τετράγωνο άξονα χειρισμού και πλάκα προσαρμογής κινητήρα κατά το ISO 5211.

Θα είναι επίσης κατάλληλοι για χρήση σε νερό, ατμό και άλλα βιομηχανικά ρευστά , υγρά και αέρια.

Θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό συμβατότητας με την Ευρωπαϊκή οδηγία PED 2014/68/EC και από πιστοποιητικό υλικού σώματος κατά EN 10204  3.1B.

Ενδεικτικός τύπος: KHA-G-Μ1-KFC PN100 του οίκου KLINGER Aυστρίας.