ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΚΡΟΥΝΟΙ ΑΕΡΙΟΥ ΒΙΔΩΤΟΙ

Σφαιρικοί κρουνοί δύο τεμαχίων, σύμφωνα με BS 5351, class 1500. Θα έχουν σώμα χαλύβδινο ASTM A 150, σφαίρα ανοξείδωτη AISI 304, στεγανοποιητικά PTFE και χειρολαβή.

Θα είναι κατάλληλοι για χρήση σε υγραέριο, μειωμένης ή ολικής διατομής, ανάλογα με τις απαιτήσεις της εφαρμογής, και θα έχουν θηλυκό σπείρωμα NPT.

Οι σφαιρικοί κρουνοί θα είναι FIRE SAFE σύμφωνα με BS 6755 - API 6 FA - API 607 και θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό ΕΝ 10204 3.1.Β.

Ενδεικτικός τύπος: MONOBLOCK Α105 του οίκου EFFEBI