ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΚΡΟΥΝΟΙ ΑΕΡΙΟΥ WAFER PN40

Σφαιρικοί κρουνοί ολικής διατομής, τύπου wafer, κατάλληλοι για χρήση με καύσιμα αέρια. Θα έχουν σώμα χαλύβδινο ASTM A 105, σφαίρα ανοξείδωτη AISI 304, στεγανοποιητικά PTFE και χειρολαβή. Το σώμα των κοχλιών θα έχει διάτρηση σύμφωνα με ΡΝ40 και οι οπές θα φέρουν σπείρωμα για τους κοχλίες σύνδεσης. Η σφαίρα δεν θα εξέχει από τα πλευρά του κρουνού.

Θα υπάρχει η δυνατότητα αυτοματοποίησης των κρουνών με χρήση πνευματικού ή ηλεκτρικού ενεργοποιητή.

Οι σφαιρικοί κρουνοί θα είναι FIRE SAFE σύμφωνα με BS 6755 - API 6 FA - API 607, θα είναι πιστοποιημένοι από DVGW για αέρια και TUV για TA Luft και θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό ΕΝ 10204 3.1.Β.

Ενδεικτικός τύπος: MOON Α105 του οίκου EFFEBI